## Slide 1
Lab IoT · ITB
TCN
Gas LPG Early Warning
Temporal Convolutional Network untuk prediksi
kebocoran gas 5 detik sebelum terjadi
3,234
data
8
sensor MQ
5 det
prediksi ke depan

## Slide 2
Masalah yang Dipecahkan
Tanpa AI
Sensor hanya bisa deteksi saat gas SUDAH bocor
Tidak ada peringatan dini
Risiko terlambat merespons
Dengan TCN
Prediksi gas bocor 5 detik sebelumnya
Peringatan lebih awal = waktu respons lebih banyak
Model ringan — bisa jalan di ESP32-S3
Task: Klasifikasi clean_air / lpg_detected 5 detik ke depan

## Slide 3
Data & Sensor
MQ135
CO₂/NH₃
MQ2
LPG/Gas
MQ3
Alkohol
MQ4
CH₄
MQ7
CO
MQ5
LPG/Propana
MQ6
LPG/Butana
MQ8
H₂
Pembagian Data (urutan waktu)
Train 70%
Val
15%
Test
15%
3,234
total baris data
2
label: clean_air / lpg_detected
1 Hz
sampling rate sensor

## Slide 4
Cara Model Membaca Data
1
2
3
4
5
15
20
22
···
Input: 15 detik lalu
Prediksi: detik ke-21
15 detik riwayat
Model melihat data 8 sensor selama 15 detik terakhir
+5 detik ke depan
Model memprediksi kondisi gas 5 detik setelah window berakhir
Tidak lintas sesi
Window tidak boleh menyeberangi sesi pengukuran yang berbeda

## Slide 5
Arsitektur TCN
Cara kerja Dilated Convolution:
Dilasi 1 — melihat 3 titik berurutan
Dilasi 2 — melompat 1 titik, jangkauan 2×
Dilasi 4 — melompat 3 titik, jangkauan 4×
Receptive field: 31 timestep · Lookback: 15 timestep ✅ mencakup semua input · Total parameter: ~13,000

## Slide 6
Arsitektur TCN

## Slide 7
Proses Training
Chart: Loss per Epoch
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Train Loss | 0.744 | 0.692 | 0.636 | 0.588 | 0.561 | 0.52 | 0.483 | 0.453 | 0.416 | 0.391 | 0.366 | 0.354 | 0.331 | 0.302 | 0.291 | 0.269 | 0.266 | 0.244 | 0.236 | 0.228 | 0.204 | 0.194 | 0.197 | 0.188 | 0.176 | 0.161 | 0.155 | 0.15 | 0.149 | 0.141 | 0.133 | 0.138 | 0.134 | 0.127 | 0.13 | 0.127 | 0.126 | 0.119 | 0.111 | 0.115
Val Loss | 0.706 | 0.659 | 0.64 | 0.594 | 0.568 | 0.53 | 0.496 | 0.468 | 0.453 | 0.432 | 0.397 | 0.382 | 0.367 | 0.344 | 0.337 | 0.319 | 0.31 | 0.289 | 0.274 | 0.274 | 0.256 | 0.24 | 0.24 | 0.224 | 0.216 | 0.22 | 0.211 | 0.206 | 0.191 | 0.191 | 0.171 | 0.171 | 0.165 | 0.162 | 0.159 | 0.159 | 0.161 | 0.147 | 0.159 | 0.153
Class Weight
Kompensasi data tidak seimbang: jumlah clean_air ≠ lpg_detected
Early Stopping
Hentikan training otomatis jika val_loss tidak membaik (patience 12)
Reduce LR
Kurangi learning rate 0.5× saat stagnan (patience 5)
Batch size: 32 · Max epoch: 100 · Optimizer: Adam (lr=0.001)

## Slide 8
Hasil Training — Data Aktual
23
Best Epoch
0.154
Val Loss
~96%
Val Accuracy
93.5%
Test Accuracy

## Slide 9
Prediksi TCN vs Label Aktual
✅ Prediksi (garis putus-putus) hampir selalu mengikuti label aktual (garis solid)
⚡ Transisi clean_air → lpg_detected terdeteksi dengan sedikit delay — wajar untuk forecasting 5 det ke depan
📊 Probabilitas prediksi mendekati 1.0 saat model sangat yakin, turun saat transisi

## Slide 10
Prediksi TCN vs Label Aktual

## Slide 11
Hasil Test
TCN
93.5%
Test Accuracy
F1 Macro 0.916 · Loss 0.2562
Baseline Naif
~85%
(tebak label = sekarang)
F1 Macro ~ 0.82
Chart: 
| Baseline Naif | TCN
Accuracy | 0.85 | 0.935

## Slide 12
Confusion Matrix — TCN vs Baseline
TCN (Akurasi 93.5%)
Prediksi →
clean_air
lpg_detect
Aktual ↓
clean_air
lpg
57
10
6
173
Baseline Naif (~85%)
Prediksi →
clean_air
lpg_detect
Aktual ↓
clean_air
lpg
52
15
22
157
Prediksi benar
Prediksi salah
TCN lebih sedikit salah prediksi di kedua kelas

## Slide 13
Deployment ke ESP32-S3
Model Keras
(Python)
~13K param
→
TFLite
(float32)
~52 KB
→
TFLite
INT8
~13 KB (4× kecil)
→
ESP32-S3
Firmware
C header .h
Ukuran Model
Float32
52 KB
INT8
13 KB
Kenapa INT8?
4× lebih kecil dari float32
Lebih cepat di hardware MCU
Akurasi hampir setara
Model siap deploy — ukuran INT8 ~13 KB, cocok untuk flash ESP32-S3

## Slide 14
Kesimpulan
✅
TCN berhasil prediksi kebocoran LPG 5 detik ke depan
📈
Test accuracy 93.5%, F1 macro 0.916, loss 0.2562 — hasil nyata dari notebook
⚡
Training lebih cepat karena komputasi paralel
📦
Model ringan: INT8 hanya ~13 KB — siap masuk ESP32-S3
Lab IoT · Institut Teknologi Bandung · 2025